KYMCO挑戰盃錦標賽

KYMCO CHALLENGE CHAMPIONSHIP

2014 賽事改裝規定

【所有參賽車輛需為KYMCO車款】

比賽組別：

  - SCOOTER組：100-A組100-B組100-C組125-A組125-B組125-C組

  - BIKE組：250-A組150-C組

  - 統一規格組：G6-125大專組 G6-150統規組 KTR-150統規組

  - ATV組：300cc組

競賽車輛通用改裝規則：

自2011年起，所有組別皆可於噴射系統上外掛電腦。

自2015年起，所有化油器車款皆不得入賽。

- 速克達所有參賽組別需安裝安全防爆油底殼。

- 機油尺與洩機油螺絲一律需加綁保安鋼絲，以鋼絲固定避免鬆脫。

- 所有參賽車輛需安裝感應器架（計時器支架）。

- 速克達組車輛皆需為噴射供油系統

- 民國99年(2010年)以前生產之化油器車款可入賽。

- 車燈車殼等易破碎部分需摘除或以膠帶貼妥固定。

- 車體改裝前後左右範圍不得超出原廠出廠車體規格的10公分。

（例：排氣管過突出影響他人安全）

車體焊補改裝是以增加車身剛性為主，不得有任何切除或接長之變更行為。

※鋼圈直徑限原廠正負一英吋，寬度不限。

- 不可變更車身軸距，車身的長、寬、高而有影響他人或車手安全之顧慮。

- 車身主腳架、後貨架、後視鏡皆須拆除（側腳架不在此限）

- 所有組別不可另外加裝引擎排壓管。

汽缸頭之排壓管一律需接回空氣濾清器主體，或是密閉式容積體內，

排壓管接缸頭處需使用束環或是束帶繫緊，避免鬆脫漏油。

- 引擎主體應與行照登記相同。或原廠出具之車籍資料相同。

- 不可移植引擎主體或車架主體進行改裝。

- 不可使用NOS、醇類燃料、渦輪、機械等增壓改裝方式。

- 傳動外蓋可以切削、鑽孔來幫助散熱，但傳動組件不可直接外露，且需安裝傳動外蓋。

- 可安裝機油冷卻器，但安裝位置需要盡量避免轉倒撞擊而產生漏油。

- 排氣管本身需要具有消音功能，不可使用完全不具消音功能之排氣管。

- 車輛外觀需要維持與原廠相同，塑膠烤漆外蓋要安裝，不可改裝外露式車把手。

(原廠出廠則不在此限)

- 速克達組別皆不可使用光頭胎，或是刻有花紋之光頭胎。

- 大燈、方向燈、煞車燈具、碼錶許可拆除輕量。

- 排氣管出口斜角不得小於50度，其造型也不能過於尖銳，以車檢組目測為準。

- 引擎恆定2000rpm或以上，排氣噪音需小於100db分貝以下，無容許誤差值。

- 排氣出口角度需保持水平或水平以下。

- 排氣出口高度不可離地高於100cm以上。

125-A組：

車種：任何光陽4T-125/150/180c.c.之車款。

- 排氣量限182c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 開放電盤改裝。

- 空氣濾清器主體許可更換，濾清器外蓋許可挖大、鑽孔等增加空氣流量之改裝方式。

- 汽缸主體、活塞、曲軸、凸輪、汽門、進排氣皆許可變動。

- 節氣門可以加大至30mm以下，喉管可更換；噴油嘴可使用兩支；噴油嘴及噴嘴位置改裝不限。

- 可改水冷散熱方式，機油冷卻器許可加裝。

- 前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，但不可變更鋼圈直徑，需維持出廠規格，

但寬度許可變更。

- 傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

- 符合上述規定之外皆可改裝。

125-B組：

車種：任何光陽4T-125/150c.c.之車款。

- 排氣量限162c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 節氣門可以加大至30mm以下，喉管可更換，但須為原廠型式；噴油嘴限使用乙支；

噴油嘴及噴嘴位置改裝不限。

- 空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠出廠數量2顆且需繫緊。

- 汽缸蓋許可使用改裝品，汽缸主體、活塞、曲軸、凸輪、汽門、進排氣皆許可變動。

- 限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除。

- 不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

- 前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，但不可變更鋼圈直徑，需維持出廠規格，

但寬度許可變更。傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

- 符合上述規定之外皆可改裝。

125-C組：

車種：任何光陽4T-125c.c.之車款。

- 排氣量限125c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 汽缸主體、活塞、曲軸、連桿皆不可變動，也不可進行切削、增長、縮短、研磨、鑽孔、

拆除等方式進行改裝，若需改變配重或降低阻抗，外觀需與原廠規格完全相符。

- 引擎主體不可切削來改變汽缸主體放置位置高低。

- 不可以任何方式增加壓縮比及改變燃燒室容積、大小及形狀。

- 汽門數需與原廠出廠相符。

- 汽缸頭與汽門需使用原廠品，進排氣許可打磨加大。

- 化油器與噴射系統連接引擎之進氣喉管許可打磨加大，但不可更換改裝品。

- 驗車排氣量與規格需完全與原廠相符合。

10.空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品

（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠

出廠數量2顆，且需繫緊。

11.噴射車款主噴射系統包含節流閥、汽油幫浦、噴嘴、噴嘴數、噴嘴位置全部不可變動。

12.限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除，線圈不可拆除或部份切除，

散熱風扇及導風外蓋需保留。

13.不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

14.前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，鋼圈直徑限原廠正負一英吋，寬度許可變更。

15.車架需維持原廠型式，不可加裝補強支架，也不可焊補支架，但可更換引擎固定架（狗骨頭），可加裝防甩頭，但不能有補強車架之功能性。

16.125-C組基於底盤觸地安全問題可更換引擎吊架或移動吊架支點。

17.不可使用輕量化油箱，或移動原廠油箱位置，需使用原廠型式及規格，加油軟管也不可拆除。

18.傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

19.可使用外掛電腦以調整供油，不可使用全取代電腦，原廠ECU需具功能性。

20.符合上述規定之外皆可改裝。

100-A組：

車種：任何光陽4T-100/110c.c.之車款。

1. 排氣量限152c.c.以下。

2. 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

3. 開放電盤改裝。

4. 空氣濾清器主體許可更換，濾清器外蓋許可挖大、鑽孔等增加空氣流量之改裝方式。

5. 汽缸主體、活塞、曲軸、凸輪、汽門、進排氣皆許可變動。

- 節氣門可以加大至30mm以下，喉管可更換；噴油嘴限使用乙支；噴油嘴及噴嘴位置改裝不限。

7. 不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

8. 前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，但不可變更鋼圈直徑，需維持出廠規格，但寬度許可變更。

9. 傳動系統、齒輪比許可改裝、設定但需維持CVT變速方式。                                                                         10. 符合上述規定之外皆可改裝。

100-B組：

車種：任何光陽4T-100/110c.c.之車款。

- 排氣量限132c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品

（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠出廠數量2顆

且需繫緊。

- 汽缸主體、活塞、曲軸、凸輪、汽門、進排氣皆許可變動，但排氣量不可超過標準。

- 汽缸蓋許可使用改裝品，汽門數需與原廠出廠相同。

- 節氣門可以加大至26mm以下，喉管可更換，但須為原廠型式；噴油嘴限使用乙支；噴油嘴及噴嘴位置改裝不限。

7. 不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

8. 限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除。

9. 前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，但不可變更鋼圈直徑，需維持出廠規格，

但寬度許可變更。

10. 傳動系統、齒輪比許可改裝、設定但需維持CVT變速方式。

11. 符合上述規定之外皆可改裝。

100-C組：

車種：任何光陽4T-100/110c.c.之車款。

- 排氣量限115c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 汽缸主體、活塞、曲軸、連桿皆不可變動，也不可進行切削、增長、縮短、研磨、鑽孔、

拆除等方式進行改裝，若需改變配重或降低阻抗，外觀需與原廠規格完全相符。

- 引擎主體不可切削來改變汽缸主體放置位置高低。

- 不可以任何方式增加壓縮比及改變燃燒室容積、大小及形狀。

- 汽門數需與原廠出廠相符。

- 汽缸頭與汽門需使用原廠品，進排氣許可打磨加大。

- 化油器與噴射系統連接引擎之進氣喉管許可打磨加大，但不可更換改裝品。

- 驗車排氣量與規格需完全與原廠相符合。

10.空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品

（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠

出廠數量2顆，且需繫緊。

11.噴射車款主噴射系統包含節流閥、汽油幫浦、噴嘴、噴嘴數、噴嘴位置全部不可變動。

12.限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除，線圈不可拆除或部份切除，

散熱風扇及導風外蓋需保留。

13.不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

14.前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，鋼圈直徑限原廠正負一英吋，寬度許可變更。

15.車架需維持原廠型式，不可加裝補強支架，也不可焊補支架，但可更換引擎固定架（狗骨頭），可加裝防甩頭，但不能有補強車架之功能性。

16.100-C組基於底盤觸地安全問題可更換引擎吊架或移動吊架支點。

17.不可使用輕量化油箱，或移動原廠油箱位置，需使用原廠型式及規格，加油軟管也不可拆除。

18.傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

19.可使用外掛電腦以調整供油，不可使用全取代電腦，原廠ECU需具功能性。

20.符合上述規定之外皆可改裝。

BIKE-C 組：

1.車種：僅限光陽出產之酷龍、KTR等單汽缸打檔車款。

2.引擎：

2-1 改裝排氣量上限為150cc。

2-2 不可改裝水冷。

2-3 引擎限採用自然吸氣方式，不得使用增壓裝置。

2-4 必須安裝原廠電盤及線圈，電盤允許進行切削，線圈亦可進行部份拔除。

電盤及發電線圈必須具實際功能。

2-5 汽缸、汽缸頭、活塞、曲軸必須是原廠零件，汽缸內徑及曲軸行程必須與原廠數據

相符。

2-6 機油尺與洩機油螺絲需加綁保安鋼絲，安全防爆油底殼可不安裝。

2-7 其餘改裝不限。

3.車體：

3-1 限用原廠車架，不可移植工廠賽車或進口車之車架。

有爭議之原廠車架以車架號碼做為判定標準，最終由主辦單位裁判組裁定。

3-2 可拆除原車之整流罩或改裝競賽用整流罩，亦可改裝賽車單座。

3-3 可更換後搖臂。

3-4 車架可進行補強修改，副車架改裝不限，以不影響安全為原則，

有爭議部分由主辦單位裁判組裁定。

3-5 車架之定義如下：

4.輪胎：

4-1 開放使用競技用光頭胎或刻有花紋之光頭胎。

4-2 輪框直徑限用18或17吋規格。

4-3 雨天比賽可使用雨胎。

5.其他：

5-1 除以上限制外，其餘改裝不限。

5-2 改裝項目如有爭議，均由主辦單位裁判組裁定，參賽選手及車隊領隊均不得異議。

BIKE-A 組：

1.車種：僅限光陽出產之酷龍、KTR等單汽缸打檔車款。

2.引擎：改裝排氣量上限為250cc。

3.車體：

3-1 限用原廠車架，不可移植工廠賽車或進口車之車架。

有爭議之原廠車架以車架號碼做為判定標準，最終由主辦單位裁判組裁定。

3-2 可拆除原車之整流罩或改裝競賽用整流罩，亦可改裝賽車單座。

3-3 可更換後搖臂。

3-4 車架可進行補強修改，副車架改裝不限，以不影響安全為原則，

有爭議部分由主辦單位裁判組裁定。

4.輪胎：

4-1 開放使用競技用光頭胎或刻有花紋之光頭胎。

4-2 輪框直徑限用18或17吋規格。

4-3 雨天比賽可使用雨胎。

  - 未符合BIKE-C組規定之車輛，皆屬於BIKE-A組參賽車輛。

ATV 組：

1.車種：僅限光陽出產ATV車款。

2.引擎：改裝排氣量上限為300cc。

# Text boxes

車架

副車架

後搖臂