KYMCO CHALLENGE CHAMPIONSHIP

KYMCO挑戰盃錦標賽

2016 賽事改裝規定

【所有參賽車輛皆需為KYMCO車款】

比賽組別：

1.速克達115組：115 A組、115 B組、115 C組

2.速克達125組：125 A組、125 B組、125 C組

3. BIKE 150組：150 A組、150 B組、150 C組

2016.4.11 修訂

競賽車輛通用改裝規則：

自2016年起，所有組別開放ECU電腦改裝。

自2015年起，速克達組所有化油器車款皆不得入賽。

1.速克達所有正賽組別必須安裝安全防爆油底殼，檔車組需加裝具有油底殼功能之下整流罩。

2.機油尺與洩機油螺絲一律加綁保安鋼絲，並以鋼絲固定避免鬆脫。

3.所有正賽車輛必須安裝感應器架（計時器支架）。

4.速克達組車輛皆必須為噴射供油系統。

5.車燈車殼等易破碎部分必須摘除或以膠帶全部貼妥固定。

6.車體改裝前後左右範圍不得超出原廠出廠車體規格的10公分。

（例：排氣管過突出影響他人安全）

7.車體焊補改裝是以增加車身剛性為主，不得有任何切除或接長之變更行為。

8.不可變更車身軸距，車身的長、寬、高而有影響他人或車手安全之顧慮。

9.車身主腳架、後貨架、後視鏡及車牌皆須拆除（側腳架不在此限）

10.所有組別不可另外加裝引擎排壓管。

11.排壓管接缸頭處需使用束環或是束帶繫緊，避免鬆脫漏油。

12.汽缸頭之排壓管一律需接回空氣濾清器主體，或是密閉式容積體內。

13.引擎主體應與行照登記相同，或與原廠出具之車籍資料相同。

14.不可移植引擎主體或車架主體進行改裝。

15.不可使用NOS、醇類燃料、渦輪、機械等增壓改裝方式。

16.傳動外蓋可以切削、鑽孔來幫助散熱，但傳動組件不可直接外露，且必須安裝傳動外蓋。

17.可安裝機油冷卻器，但安裝位置必須避免轉倒撞擊而產生漏油。

18.排氣管本身必須具有消音功能，不可使用完全不具消音功能之排氣管。

19.車輛外觀必須維持與原廠相同，塑膠烤漆外蓋要安裝，不可改裝外露式車把手。

(原廠出廠則不在此限)

20.速克達組別皆不可使用光頭胎，或是刻有花紋之光頭胎。

21.大燈、方向燈、煞車燈具、碼錶許可拆除輕量。

22.排氣管出口斜角不得小於50度，其造型也不能過於尖銳，以車檢組目測為準。

23.所有組別參賽車引擎轉速4500rpm以上，噪音需為95db分貝以下(無容許誤差值)。

24.排氣出口角度需保持水平或水平以下。

25.速克達組排氣出口高度不可離地高於100cm以上。

26.噪音計的量測鍵位置圖如下：

27.噪音檢測模式為A模式(人耳感受)。

各組改裝規定

速克達115 A/B/C組：

車種：任何光陽4T-100~115c.c.，輪圈規格為10吋之車款。

1.排氣量限115c.c.以下。

2.需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

3.汽缸主體、活塞、曲軸、連桿皆不可變動，也不可進行切削、增長、縮短、研磨、鑽孔、拆除等方式進行改裝，若需改變配重或降低阻抗，外觀需與原廠規格完全相符。

4.引擎主體不可切削來改變汽缸主體放置位置高低。

5.不可以任何方式增加壓縮比及改變燃燒室容積、大小及形狀。

6.汽門數需與原廠出廠相符。

7.汽缸頭與汽門需使用原廠品，進排氣許可打磨加大。

8.化油器與噴射系統連接引擎之進氣喉管許可打磨加大，但不可更換改裝品。

9.驗車排氣量與規格需完全與原廠相符合。

10.空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠出廠數量2顆，且需繫緊。左側車殼、空濾導管、空濾外蓋、主體、岐管皆須維持完整，並保持原廠進氣型式，不得有破損或挖洞鑽孔。

11.噴射車款主噴射系統包含節流閥、汽油幫浦、噴嘴、噴嘴數、噴嘴位置全部不可變動。

12.限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除，線圈不可拆除或部份切除，

散熱風扇及導風外蓋需保留。

13.不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

14.前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，鋼圈直徑限原廠正負一英吋，寬度許可變更。

15.車架需維持原廠型式，不可加裝補強支架，也不可焊補支架，但可更換引擎固定架（狗骨頭），可加裝防甩頭，但不能有補強車架之功能性。

16.車體基於底盤觸地安全問題可更換引擎吊架或移動吊架支點。

17.不可使用輕量化油箱，或移動原廠油箱位置，需使用原廠型式及規格，加油軟管也不可拆除。

18.傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

19.上述規定之外皆不可改裝。

速克達125 A/B/C組：

車種：任何光陽4T-125c.c.之車款。

- 排氣量限125c.c.以下。

- 需遵守所有「競賽車輛通用改裝規則」。

- 汽缸主體、活塞、曲軸、連桿皆不可變動，也不可進行切削、增長、縮短、研磨、鑽孔、拆除等方式進行改裝，若需改變配重或降低阻抗，外觀需與原廠規格完全相符。

- 引擎主體不可切削來改變汽缸主體放置位置高低。

- 不可以任何方式增加壓縮比及改變燃燒室容積、大小及形狀。

- 汽門數需與原廠出廠相符。

- 汽缸頭與汽門需使用原廠品，進排氣許可打磨加大。

- 化油器與噴射系統連接引擎之進氣喉管許可打磨加大，但不可更換改裝品。

- 驗車排氣量與規格需完全與原廠相符合。

10.空氣濾清器需要100%原廠且需具有完整功能性、濾紙可更換改裝品或是市面量產品（金屬製品可）但不可以破損，氣密膠條不可拆除，空濾外蓋螺絲不得少於原廠出廠數量2顆，且需繫緊。

11.噴射車款主噴射系統包含節流閥、汽油幫浦、噴嘴、噴嘴數、噴嘴位置全部不可變動。

12.限使用原廠電盤，容許切削或打薄但電盤磁鐵不可拔除，線圈不可拆除或部份切除，散熱風扇及導風外蓋需保留。

13.不可改裝成水冷引擎，機油冷卻器許可加裝。

14.前後懸吊、輪胎、鋼圈、排氣管皆許可改裝，不可變更鋼圈的直徑，但寬度許可變更。

15.車架需維持原廠型式，不可加裝補強支架，也不可焊補支架，但可更換引擎固定架（狗骨頭），可加裝防甩頭，但不能有補強車架之功能性。

16.車體基於底盤觸地安全問題可更換引擎吊架或移動吊架支點。

17.不可使用輕量化油箱，或移動原廠油箱位置，需使用原廠型式及規格，加油軟管也不可拆除。

18.傳動系統、齒輪比許可改裝、設定，但需維持CVT變速方式。

19.上述規定之外皆不可改裝。

BIKE A、B、C組：

車種：僅限光陽出產之酷龍、KTR等四行程單汽缸打檔車款。

1.引擎：限用光陽所生產之四行程單汽缸引擎。

1-2 BIKE A、B組引擎規定：

    - 排氣量限152cc以下。

    - 不可改裝水冷。

    - 引擎限採用自然吸氣方式，空濾開放改裝，不得使用增壓裝置。

    - 電盤改裝不限。

    - 汽缸、汽缸頭、曲軸必須是原廠零件，汽缸內徑及曲軸行程必須與原廠數據相符。

1-2-5-1  汽缸及活塞經修復後，內徑上限62.5mm，活塞可使用市面修補品，

但外觀與材質需與原廠零件相同。

    - 汽門、凸輪改裝不限，但需使用鐵製材質。

    - 機油尺與洩機油螺絲需加綁保安鋼絲，安全防爆油底殼可不安裝。

    - 可更換化油器或噴射歧管

    - 可更換供油電腦或外掛電腦。

    - 其餘不得改裝。

1-3 BIKE C組引擎規定：

    - 排氣量限150cc以下。

    - 不可改裝水冷。

    - 引擎限採用自然吸氣方式，空濾開放改裝，不得使用增壓裝置。

    - 必須安裝原廠電盤及線圈；電盤不得進行切削，線圈亦不可部份拔除。

電盤及發電線圈必須具實際功能。

    - 汽缸、汽缸頭、汽門、活塞、曲軸必須是原廠零件，汽缸內徑、曲軸行程及汽門尺寸必須與原廠數據相符。

    - 機油尺與洩機油螺絲需加綁保安鋼絲，安全防爆油底殼可不安裝。

    - 可更換化油器或噴射歧管。

    - 可更換供油電腦或外掛電腦。

    - 其餘不得改裝。

2.車體：

2-1 限用原廠車架，不可移植工廠賽車或進口車之車架。

有爭議之原廠車架以車架號碼做為判定標準，最終由主辦單位裁判組裁定。

2-2 可拆除原車之整流罩或改裝競賽用整流罩，亦可改裝賽車單座。

2-3 可改裝油箱。

2-4 後搖臂改裝規定：

2-4-1 BIKE A、B組車輛搖臂改裝不限。

2-4-2 BIKE C組車輛限用原廠搖臂，可修改補強，但不可變更原廠作動型式。

2-5 車架可進行補強修改，副車架改裝不限，以不影響安全為原則。

車體可加裝防甩頭等輔助裝置或零件，但不可影響安全或變更原車體設計，

有爭議部分由主辦單位裁判組裁定。

2-6 車架之定義如下：

3.輪胎：

3-1 開放使用競技用光頭胎或刻有花紋之光頭胎。

3-2 輪框直徑限用17或18吋規格。

3-3 雨天比賽可使用雨胎。

4.其他：

4-1 電路配線、電瓶、快速油門座改裝不限。

5.上述規定之外皆不可改裝。

# Text boxes

車架

副車架

後搖臂